## Slide 1
ワークショップ
マニュアル
指キーホルダーの作り方（材料・手順・安全）
▸ WS進行・受付の担当者向け
▸ 手順どおりに進めれば、はじめてでも回せる
▸ 集合〜撤収などの運用は別冊③『当日運用マニュアル』へ
⚠ アレルギー申告者にはWSを実施しない

## Slide 2
01
ワークショップの概要
メニュー＝自分の指の複製キーホルダーづくり
指づくりWS ② ワークショップマニュアル
3,000円
1回の料金
約20分
所要時間の目安
最大6席
場所により変動・6席で十分
1本ずつ
同時に2本は不可
どんな体験？
・ お客さんの指の型を取り、エコフレックスで複製キーホルダーを作る
・ どの指でもOK／着色は行わない
・ WSのほか、イラスト・作品の物販も実施（物販の運用は別冊③）
1/4

## Slide 3
02
材料・道具・席
1人あたりに使う材料と道具
指づくりWS ② ワークショップマニュアル
1人分の材料
かたと〜る
型取り用（真空脱泡して使う）
エコフレックス35
A剤＋B剤を必ず同量
クリップ＋チェーンボール
1セット（型に設置）
道具
・ 計量カップ／紙コップ（小）
・ 混ぜ棒（ハンドミキサー）
・ 真空脱泡機（かたと〜る用）
・ 爪楊枝／接着剤／タイマー
席の運用
最大6席（場所・イベントで変動。6席以上は不要）
整理券でタイムスロット運用（並ばせず時間に戻ってもらう）
2/4

## Slide 4
03
ワークショップの進め方（受付〜完成）
受付から完成まで6ステップ。アイスブレイクは挟まず進める
指づくりWS ② ワークショップマニュアル
① 受付と誘導
普通に受付をして席へ誘導する
② 準備と検討
スタッフがかたと〜る（型取り材）を準備／その間にお客さんはどの指で作るか考える
③ 型取り
かたと〜るを真空脱泡機で気泡抜き → 容器に指を入れて型取り。どの指でもOK／同時2本は不可・1本ずつ
④ 成形（流し込み）
型が固まったら指を抜く → エコフレックスをA＋B同量で混ぜて型に流し込む（エコフレックスは脱泡しない）
⑤ 仕上げ
クリップ＋チェーンボールを型に設置 → 硬化を待つ
⑥ 完了
指（成形物）を取り出して完成。着色は行わない
最後にアンケートの案内をして終了。着色なし／同時に2本は不可 に注意
3/4

## Slide 5
04
⚠ 安全・NG事項（必ず守る）
ここだけは絶対に守ること
指づくりWS ② ワークショップマニュアル
⚠
アレルギー申告者はお断り
ラテックス・シリコン
⚠
A剤・B剤は必ず同量
比率ミスは未硬化の原因
⚠
材料を皮膚に放置しない
長時間つけたままNG
⚠
手順を勝手にアレンジしない
マニュアルどおりに
⚠
動画撮影は許可を取ってから
参加者の同意必須
⚠
苦手・不調の素振りは即中断
無理させない
4/4